## Slide 1: ドローン教育資料
作成日：2020年12月4日
作成者：川津宏司

## Slide 2: 目次
1)ドローンを制御する上で必要な知識
2)ソケットプログラミング
1)ソケットプログラミングとは
2)送受信方法：TCP/UDP
3)UDPのイメージ
4)IPアドレスとポート番号
2)ドローンの送受信イメージ
1)ドローンへ指示を送信
2)ドローンからデータ受信
3)ドローンからカメラ映像受信
3)実際のソケットプログラミング
1)送信側の送信方法
2)受信側の受信方法
4)実際のドローンプログラミング
1)ドローンへの指示・コマンド一覧
2)ドローンからの状態取得・コマンド一覧
3)ドローンからカメラ映像取得
4)ミッションパッドを使った制御・コマンド一覧

## Slide 3: ドローンを制御する上で必要な知識
ソケットプログラミングの知識
Pythonの知識
Tello(ドローン)の知識
ドローンで使用するソケットプログラミングと
Telloの知識を解説していきます。
↓↓↓

## Slide 4: ソケットプログラミングとは・・・
さまざまなオペレーティング・システム（OS）上で、さまざまなプログラミング言語がサポートしているネットワーク上のアプリケーションやプロセスを作成することができます。
通信

## Slide 5: 送受信方法：TCP/UDP
TCP
確実にデータを送受信できるように
コネクションをはって送受信行う。
確実にデータが届く。
UDP(ドローンで使用していきます)
片方は送信するだけ。
受信する箇所があったら無事に届く。
確実性は低いが、すぐに使える。
コネクション

## Slide 6: UDPのイメージ
送信は、投げる人(パソコン)がいて、ボール(データ)を投げる(送信)イメージ。
ただし相手先(ドローン)を指定しても受取ろう(バインド)としてないと届かない。

## Slide 7: UDPのイメージ
受信は、バインド(受取る準備)をすると誰からでも受信できる。
受取データの中身を取り出し(recvfrom)てデータの中身を確認する。

## Slide 8: UDPのイメージ
双方の送受信が成立して、初めて送受信のやり取りが出来る。
sendto
recvfrom

## Slide 9: IPアドレスとポート番号
IPアドレスを一言でいうと、ネットワーク上の住所。
インターネットで識別する時に使われる。
ポート番号は、プログラムを識別する為の番号。
0番～66535番まである。
NN.NN.NN.NN
IPアドレス:192.168.10.1
ポート番号:8889番

## Slide 10: ドローンへ指示を送信
UDP://192.168.10.1:8889
送信方法：UDP
IPアドレス:192.168.10.1
ポート番号:8889
※この送信場所は固定
ドローンへ指示を送る
sck.sendto(‘コマンド’, UDP://192.168.10.1:8889)
sck : ソケット変数
sendto() : 送信処理
‘コマンド’ : ドローンの指示
UDP://~ :送信場所場所

## Slide 11: ドローンからデータ受信
UDP://0.0.0.0:8890
送信方法：UDP
IPアドレス:0.0.0.0
ポート番号:8890
※この送信場所は固定
ドローンへ指示を受信
sck.recvfrom(1024)
sck : ソケット変数
recvfrom() : 受信処理
1024 : サイズ

## Slide 12: ドローンからカメラ映像受信
UDP://0.0.0.0:11111
送信方法：UDP
IPアドレス:0.0.0.0
ポート番号:11111
※この送信場所は固定
ドローンからカメラ映像を受信
※映像受信方法は後で説明

## Slide 13: 送信側の送信方法
〇socketメソッドで
UDP通信オブジェクトを作成。
〇送信したいものと
送信アドレスを含め
sendtoメソッドを実行すると
送信先へデータが送られる。
sck = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_DGRAM)
sck.sendto(送信したいもの,送信アドレス)
送信アドレス:UDP://192.168.10.1:8889
(IPアドレス:ポート番号)

## Slide 14: 受信側の受信方法
〇socketメソッドは送信側の処理と同一。
〇bindメソッドを行い、
受信アドレスと ポート番号を割り当てます。
受信処理の受け皿が出来上がりました。
〇recvfromメソッドは受信データを受取り処理。
受信データが返ってくるので受け取ります。
sck = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_DGRAM)
sck.bind (受信アドレス)
data = sck.recvfrom (受信サイズ)

## Slide 15: ドローンへの指示
ドローンの基礎指示は以下となります。
・コマンドモードにする
・自動離陸する
・自動着陸する
自動離陸時に様々な指示を送ります。
※ソケットを使用した場合は、
終了時にソケットをclose処理お願いします。
command
takeoff
land
コマンドモードにする
自動離陸
自動着陸
この時点で色々な指示を送ります。

## Slide 16: コマンド一覧
コマンド名 | 内容
command | コマンドモードにする。このモードにしないと使用できません。
takeoff | 自動離陸する。
left X | 左へXcm移動します。 Xの有効範囲は20～500cm
right X | 右へXcm移動します。 Xの有効範囲は20～500cm
forward X | 前方へXcm移動します。 Xの有効範囲は20～500cm
back X | 後方へXcm移動します。 Xの有効範囲は20～500cm
up X | Xcm上昇します。 Xの有効範囲は20～500cm

## Slide 17: コマンド一覧
コマンド名 | 内容
down X | Xcm下降します。 Xの有効範囲は20～500cm
cw X | 時計周りにX°回転します。 Xの有効範囲は1～360°
ccw X | 反時計周りにX°回転します。 Xの有効範囲は1～360°
frip X | 回転します。Xはlがleft。rがright。fがforword。bがback。
speed X | 速度(cm/s)を設定します。 Xの有効範囲は10～100。

## Slide 18: ドローンからの状態取得
ドローンの状態取得は以下となります。
・状態取得コマンドを送る
コマンドを送るとドローンからデータが
送信されるので、バインドした
オブジェクトからデータを取得します。
command
takeoff
land
コマンドモードにする
自動離陸
自動着陸
battery?
sck.recvfrom()
バッテリー取得
受信ソケットから
データ取得

## Slide 19: コマンド一覧
コマンド名 | 内容
battery? | バッテリー残量を取得
speed? | 速度設定値を取得
height? | 現在のドローンの高さを取得

## Slide 20: ドローンからカメラ映像取得
カメラ映像を取得する時は
ストリーム配信をオンにします。
※終了する時は、ストリーム配信を
オフにする指示をドローンに送信
してください。
command
takeoff
land
コマンドモードにする
ストリーム配信オンにする
自動着陸
streamon
自動離陸
streamoff
ストリーム配信オフにする
詳細は次のページへ

## Slide 21: ドローンからカメラ映像取得
映像の取得方法を簡易的なフロー。
チャートにして右に記してます。
カメラ映像の取得にOpenCVを
使います。その他実行前に設定が
必要ですので、別途手順書を
ご覧ください。
cap = cv2.VideoCapture(X)
映像をキャプチャーする
X=UDP://0.0.0.0:11111
ret, frame = cap.read()
cv2.imshow("Frame", frame)
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
1フレーム読込
フレーム読込に失敗してないか
どうか確認
If not ret
画面に表示
画面、キャプチャー１の解放

## Slide 22: ミッションパッドを使った制御
ミッションパッドの検出を
行う時はこのようなコマンドを送信します。
・ミッションパッド検出オンにする
・ミッションパッド検出オフにする
ドローンの機体底面部に
「ビジョンポジショニングシステム」という、
下方センサーがあるので、そのセンサーで
ミッションパッドを検出します。
command
takeoff
land
コマンドモードにする
ミッションパッド
検出オンにする
自動着陸
mon
自動離陸
moff
様々なコマンドを送信
ミッションパッド
検出オフにする

## Slide 23: コマンド一覧
コマンド名 | 内容
mdirection X | 検出方法の設定 ・0: 後退の検出のみ有効 ・1: 前進の検出のみ有効 ・2: 0と1のどちらも有効
go x y z speed mid | midのミッションパッドを検出し、 ミッションパッドを軸に(x,y,z)の座標に(speed)cm/s移動する。 ミッションパッドの有効範囲は1～8番。 ・x,y,zの有効範囲は-500-500。 ・speedの有効範囲は10～100(cm/s)

## Slide 24: コマンド一覧
コマンド名 | 内容
curve x1 y1 z1 x2 y2 z2 speed mid | midのミッションパッドを検出し、 ミッションパッドを軸に(x1,y1,z1)の座標に(speed)cm/s移動し、 さらに(x2,y2,z2)の座標に(speed)cm/s移動する。 ・ミッションパッドの有効範囲は1～8番。 ・x,y,zの有効範囲は-500-500。 ・speedの有効範囲は10～100(cm/s)
jump x y z speed yaw mid1 mid2 | mid1のミッションパッドを検出し、ミッションパッドを軸に (x1,y1,z1)の座標に(speed)cm/s移動し、(yaw)°回転する。 さらにmid2のミッションパッドを検出し、 (x2,y2,z2)の座標に(speed)cm/s移動する。 ・ミッションパッドの有効範囲は1～8番。 ・x,y,zの有効範囲は-500-500。 ・speedの有効範囲は10～100(cm/s) ・yawの有効範囲は１～360°